ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ ДЛЯ СМАЗКИ ТИПА С12-4.. И С12-5..

1.Насосы с правым направлением вращения вала С12-5..

| Параметры | С12-51 | С12-52 | С12-53 | С12-54 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление на выходе из насоса, Мпа (кгс/см2): |  |
| номинальное | 0,25 (2,5) |
| предельное | 0,32 (3,2) |
| Давление на входе насос, Мпа (кгс/см2) | 0,09 (0,9) |
| Рабочий объем см3 | 2 | 4 | 6,3 | 10 |
| Частота вращения, (об/мин) |  |
| номинальная | 16 (960) |
| макимальная | 16,66 (1000) |
| минимальная | 8 (480) |
| Номинальная подача, л/мин | 1,6 | 3,2 | 5,2 | 8,2 |
| Номинальная мощность, кВт. |  |
| Масса, кг | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 2,28 |

Насосы с реверсивным направлением вращения вала С12-4..

| Параметры | С12-41 | С12-42 | С12-43 |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление на выходе из насоса, (МПа): |  |
| номинальное | 0,25 |
| предельное | 0,32 |
| Давление на входе в насос, (МПа): | 0,09 |
| Рабочий объем , см3. | 2 | 4 | 6,3 |
| Подача, л/мин , не менее | 1,5 | 3,1 | 5,2 |
| Частота вращения, (об/мин) |  |  |  |
| номинальная | 960 |
| максимальная | 1000 |
| минимальная | 480 |
| Номинальная мощность, кВт | 0,022 | 0,037 | 0,054 |
| Коэффициент подачи, в % не менее | 60 | 65 | 70 |
| Допустимая частота реверса, мин | 3...4 |
| Ресурс, ч | 4000 |
| Масса, кГ | 1,6 |

Габаритные размеры и присоединительные размеры (см. ниже на чертеже):