ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ ДВУХПОТОЧНЫХ НАСОСОВ

| ГАБАРИТ 1+1 |
| --- |
| Наименование насоса старой марки | Подача, л/мин | Аналог типа НПл | Наименование насоса старой марки | Подача, л/мин | Аналог типа НПл |
| 5БГ12-21АМ | 5,3-5,3 | НПл 5-5/16 | 5Г12-31АМ | 5,8-5,8 | НПл 8-8/6,3 |
| 5БГ12-21М | 5,3-8,9 | НПл 5-8/16 | 5Г12-31М | 5,8-9,7 | НПл 8-12,5/6,3 |
| 5БГ12-22АМ | 5,3-14,4 | НПл 5-12,5/16 | 5Г12-32АМ | 5,8-12,7 | НПл 8-16/6,3 |
| 5БГ12-22М | 5,3-19,4 | НПл 5-16/16 | 5Г12-32М | 5,8-21,1 | НПл 8-25/6,3 |
| 5БГ12-23АМ | 5,3-25,5 | НПл 5-20/16 | 5Г12-33АМ | 5,8-27,9 | НПл 8-32/6,3 |
| 5БГ12-23М | 5,3-33,0 | НПл 5-25/16 | 5Г12-33М | 5,8-35,7 | НПл 8-40/6,3 |
| 8БГ12-21М | 8,9-8,9 | НПл 8-8/16 | 8Г12-31М | 9,7-9,7 | НПл 12,5-12,5/6,3 |
| 8БГ12-22АМ | 8,9-14,4 | НПл 8-12,5/16 | 8Г12-32АМ | 9,7-12,7 | НПл 12,5-16/6,3 |
| 8БГ12-22М | 8,9-19,4 | НПл 8-16/16 | 8Г12-32М | 9,7-21,1 | НПл 12,5-25/6,3 |
| 8БГ12-23АМ | 8,9-25,5 | НПл 8-20/16 | 8Г12-33АМ | 9,7-27,9 | НПл 12,5-32/6,3 |
| 8БГ12-23М | 8,9-33,0 | НПл 8-25/16 | 8Г12-33М | 9,7-35,7 | НПл 12,5-40/6,3 |
| 12БГ12-22АМ | 14,4-14,4 | НПл 12,5-12,5/16 | 12Г12-32АМ | 12,7-12,7 | НПл 16-16/6,3 |
| 12БГ12-22М | 14,4-19,4 | НПл 12,5-16/16 | 12Г12-32М | 12,7-21,1 | НПл 16-25/6,3 |
| 12БГ12-23АМ | 14,4-25,5 | НПл 12,5-20/16 | 12Г12-33АМ | 12,7-27,9 | НПл 16-32/6,3 |
| 12БГ12-23М | 14,4-33,0 | НПл 12,5-25/16 | 12Г12-33М | 12,7-35,7 | НПл 16-40/6,3 |
| 18БГ12-22АМ | 19,4-19,4 | НПл 16-16/16 | 18Г12-32М | 21,1-21,1 | НПл 25-25/6,3 |
| 18БГ12-23АМ | 19,4-25,5 | НПл 16-20/16 | 18Г12-33АМ | 21,1-27,9 | НПл 25-32/6,3 |
| 18БГ12-23М | 19,4-33,0 | НПл 16-25/16 | 18Г12-33М | 21,1-35,7 | НПл 25-40/6,3 |
| 25БГ12-23АМ | 25,5-25,5 | НПл 20-20/16 | 25Г12-33АМ | 27,9-27,9 | НПл 32-32/6,3 |
| 25БГ12-23М | 25,5-33,0 | НПл 20-25/16 | 25Г12-33М | 27,9-35,7 | НПл 32-40/6,3 |
| 35БГ12-23М | 33,0-33,0 | НПл 25-25/16 | 35Г12-33М | 35,7-35,7 | НПл 40-40/6,3 |
| ГАБАРИТ 2+1 |
| Наименование насоса старой марки | Подача, л/мин | Аналог типа НПл | Наименование насоса старой марки | Подача, л/мин | Аналог типа НПл |
| 5БГ12-24АМ | 56,7-5,3 | НПл 45-5/16 | 5Г12-24АМ | 53,8-5,8 | НПл 63-8/6,3 |
| 8БГ12-24АМ | 56,7-8,9 | НПл 45-8/16 | 8Г12-24АМ | 53,8-9,7 | НПл 63-12,5/6,3 |
| 12БГ12-24АМ | 56,7-14,4 | НПл 45-12,5/16 | 12Г12-24АМ | 53,8-12,7 | НПл 63-16/6,3 |
| 18БГ12-24АМ | 56,7-19,4 | НПл 45-16/16 | 18Г12-24АМ | 53,8-21,1 | НПл 63-25/6,3 |
| 25БГ12-24АМ | 56,7-25,5 | НПл 45-20/16 | 25Г12-24АМ | 53,8-27,9 | НПл 63-32/6,3 |
| 35БГ12-24АМ | 56,7-33,0 | НПл 45-25/16 | 35Г12-24АМ | 53,8-35,7 | НПл 63-40/6,3 |
| 5БГ12-24М | 71,4-5,3 | НПл 56-5/16 | 5Г12-24М | 69,9-5,8 | НПл 80-8/6,3 |
| 8БГ12-24М | 71,4-8,9 | НПл 56-8/16 | 8Г12-24М | 69,9-9,7 | НПл 80-12,5/6,3 |
| 12БГ12-24М | 71,4-14,4 | НПл 56-12,5/16 | 12Г12-24М | 69,9-12,7 | НПл 80-16/6,3 |
| 18БГ12-24М | 71,4-19,4 | НПл 56-16/16 | 18Г12-24М | 69,9-21,1 | НПл 80-25/6,3 |
| 25БГ12-24М | 71,4-25,5 | НПл 56-20/16 | 25Г12-24М | 69,9-27,9 | НПл 80-32/6,3 |
| 35БГ12-24М | 71,4-33,0 | НПл 56-25/16 | 35Г12-24М | 69,9-35,7 | НПл 80-40/6,3 |
| 5БГ12-25АМ | 105,6-5,3 | НПл 80-5/16 | 5Г12-25АМ | 110,4-5,8 | НПл 125-8/6,3 |
| 8БГ12-25АМ | 105,6-8,9 | НПл 80-8/16 | 8Г12-25АМ | 110,4-9,7 | НПл 125-12,5/6,3 |
| 12БГ12-25АМ | 105,6-14,4 | НПл 80-12,5/16 | 12Г12-25АМ | 110,4-12,7 | НПл 125-16/6,3 |
| 18БГ12-25АМ | 105,6-19,4 | НПл 80-16/16 | 18Г12-25АМ | 110,4-21,1 | НПл 125-25/6,3 |
| 25БГ12-25АМ | 105,6-25,5 | НПл 80-20/16 | 25Г12-25АМ | 110,4-27,9 | НПл 125-32/6,3 |
| 35БГ12-25АМ | 105,6-33,0 | НПл 80-25/16 | 35Г12-25АМ | 110,4-35,7 | НПл 125-40/6,3 |
| ГАБАРИТ 2+2 |
| Наименование насоса старой марки | Подача, л/мин | Аналог типа НПл | Наименование насоса старой марки | Подача, л/мин | Аналог типа НПл |
| 50БГ12-24АМ | 56,7-56,7 | НПл 45-45/16 | 50Г12-24АМ | 53,8-53,8 | НПл 63-63/6,3 |
| 50БГ12-24М | 56,7-71,4 | НПл 45-56/16 | 50Г12-24М | 53,8-69,9 | НПл 63-80/6,3 |
| 50БГ12-25АМ | 56,7-105,6 | НПл 45-80/16 | 50Г12-25АМ | 53,8-110,4 | НПл 63-125/6,3 |
| 70БГ12-24М | 71,4-71,4 | НПл 56-56/16 | 70Г12-24М | 69,9-69,9 | НПл 80-80/6,3 |
| 70БГ12-25АМ | 71,4-105,6 | НПл 56-80/16 | 70Г12-25АМ | 69,9-110,4 | НПл 80-125/6,3 |
| 100БГ12-25АМ | 105,6-105,6 | НПл 80-80/16 | 100Г12-25АМ | 110,4-110,4 | НПл 125-125/6,3 |